Инструкция  по использованию

автомобильного кресла Тоби

| Добавить красный рисунок | Фиксация ремнём безопасности с креплением в 3-х местах Фиксация ремнём безопасности с креплением в 2-х местах | Да Нет |
| --- | --- | --- |
|  | На пассажирском сидении На заднем сидении слева/справа На заднем сидении посредине | Да Да Да* |
|  | Против движения По движению Маркировка хода ремня | Нет Да Красная |
|  | Фронтальная воздушная подушка «Боковая» воздушная подушка | Нет Да |

* Если на заднем среднем сидении есть штатный ремень безопасности с креплением в 3-х местах

## Уважаемые родители

Поздравляем вас с приобретением «Maxi-Cosi Tobi».

Безопасность, простота в использовании, комфорт и дизайн сыграли важную роль при разработке данного сиденья «Maxi-Cosi Tobi», и, благодаря этому, данный товар отвечает самым строгим требованиям безопасности.

Наблюдения показали, что большой процент детских автомобильных сидений используются неправильным образом. Поэтому перед их использованием необходимо внимательно прочитать данное руководстве. Только при правильном использовании вам будет гарантирована оптимальная безопасность Вашему ребёнку.

Непрерывные исследования, проводимые нашими отделами разработки и маркетинга, подкреплённые как интенсивными контактами и консультациями с испытателями, так и покупателями и клиентами, способствуют тому, что мы продолжаем идти впереди в области обеспечения детской безопасности в автомобиле. Если у вас возникли какие-либо вопросы или комментарии по поводу использования «Maxi-Cosi Tobi», пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.

Фирма «Dorel» (адреса и телефоны указаны на задней обложке руководства)

1.	Подголовник

2. 	Текстильный чехол

3. 	Защитные подушечки для ремней

4. 	Плечевые ремни – фиксирующая система

5. 	Индикатор натяжения ремня

6. 	Регулируемая лента для системы ремней безопасности

7. 	Ручка регулировки корпуса

8. 	Красная маркировка для бедренной части автомобильного ремня безопасности

9. 	Натяжитель (натяжители) автомобильного ремня безопасности

10. 	Каркас

11. 	Замок ремня

12. 	Красный паз ремня для плечевой части автомобильного ремня безопасности

13. 	Зажим для автомобильного ремня безопасности

14. 	Красная маркировка для плечевой части автомобильного ремня безопасности

15. 	Корпус

16. 	Кармашек для хранения руководства по эксплуатации

17. 	Кнопка, открывающая затвор натяжителя (натяжителей) автомобильного ремня безопасности

ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА

Для того чтобы снизить риск неправильного обращения  сиденьем и упростить его использование, в детском сиденьи «Maxi-Cosi Tobi» предусмотрены следующие уникальные возможности:

• Фиксирующая система ремней безопасности, автоматически открывающаяся синхронно с открытием замка ремня.

• Индикатор на замке ремня, меняющий цвет в зависимости от степени натяжения ремня безопасности.

• Замок ремня безопасности, который одновременно служит кнопкой управления фиксирующей системой: при открытом замке контроль плечевых ремней автоматически ослабляется и ремни можно удлинить. Если замок закрыт, плечевые ремни можно затягивать до тех пор, пока индикатор не станет «ЗЕЛЁНЫМ». При этом не нужно задействовать другие кнопки.

СОДЕРЖАНИЕ

1.		ВАЖНО: СНАЧАЛА ПРОЧТИТЕ!

2.		УСТАНОВКА И СНЯТИЕ «MAXI-COSI TOBI»

3.		КАК ПОСАДИТЬ РЕБЁНКА В «MAXI-COSI TOBI»

3.1	Использование фиксирующей системы

3.2	Используемые положения детского сиденья (Установка сиденья в сидячем и лежачем положениях)

3.3	Как вынуть ребёнка из сиденья

4.		УХОД

4.1	Общая информация

4.2	Текстильный чехол

4.3	Функционирование замка ремня безопасности и его чистка

5.		ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

6.		РАЗДЕЛЕНИЕ МУСОРА

7.		АВТОМОБИЛЬНЫE СИДЕНЬЯ

8.		ГАРАНТИЯ

9.		ВОПРОСЫ

1. ВАЖНО: СНАЧАЛА ПРОЧТИТЕ!

Внимательно прочтите данное руководство пользователя и храните его, чтобы им можно было пользоваться как справочником. Несоблюдение инструкций данного руководства может привести к значительному снижению безопасности вашего ребёнка.

Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и деталями, одобренными фирмой-производителем. Не модифицируйте данный товар. В случае возникновения жалоб или проблем, свяжитесь со своим поставщиком или импортёром.

|  | Одобрено в соответствии с ECE R 44/04 |
| --- | --- |
|  | Группа | Вес ребёнка | Возраст |
| Maxi-Cosi Tobi | 1 | 9-18 кг | от 9 месяцев до 4-х лет |

2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ «MAXI-COSI TOBI»

- Установка с использованием ремня безопасности с креплением в 3-х местах (обращайте внимание на красную маркировку, указанную на товаре).

Сиденьем «Maxi-Cosi Tobi» следует пользоваться исключительно на пассажирском месте, направленном вперёд по ходу движения автомобиля, и оснащённом автоматическим ремнём безопасности с креплением в 3-х местах, при условии, что оно отвечает европейской норме безопасности ECE R16 или другой аналогичной норме.

Правильное крепление автомобильного ремня безопасности жизненно важно для безопасности вашего ребёнка. Штатный ремень безопасности необходимо протянуть по сиденью «Maxi-Cosi Tobi» в правильной последовательности вдоль красной разметки. Обратитесь к наклейке-инструкции, прикрепленной сбоку сиденья «Maxi-Cosi Tobi». Ремень следует протягивать только указанным способом! Никогда не протягивайте его по-другому!

Если подголовник автомобильного сиденья, на котором будет устанавливаться детское сиденье «Maxi-Cosi Tobi» будет мешать установке, снимите его. Не забудьте поставить подголовник на место, когда им вновь будут пользоваться уже без детского сиденья.

A. Установка

• Внимание! Прежде чем устанавливать « Maxi-Cosi Tobi», закрепите все складывающиеся задние пассажирские места.

• Внимание! У некоторых пассажирских сидений штатные ремни безопасности расположены настолько далеко впереди, что правильная установка детского сиденья невозможна. В таком случае, попробуйте другое пассажирское сиденье.

• Внимание! Убедитесь в том, что еще до установки сиденья натяжители автомобильного ремня находятся в правильном положении. Для этого нажмите кнопку, открывающую затвор (1). Натяжители автомобильного ремня должны находиться в горизонтальном положении.

• Внимание! Убедитесь в том, что оба крепления открыты (2).

• Поставьте сиденье «Maxi-Cosi Tobi» на пассажирское место.

• Проложите автомобильный ремень для «Maxi-Cosi Tobi» вдоль и поверх (4) натяжителей ремня. Убедитесь в том, что бедренный ремень проходит под корпусом поверх красной маркировки для ремня безопасности (3,1).

• Застегните ремень штатным замком автомобильного ремня безопасности (3,2).

• Внимание! В некоторых случаях пряжка автомобильного ремня бывает настолько длинной, что автомобильный замок торчит над корпусом «Maxi-Cosi Tobi». В результате «Maxi-Cosi Tobi» невозможно прочно установить. В таком случае выберите другое место в автомобиле (5). Это также может привести к поломке замка!

• Протяните плечевую часть автомобильного ремня через красный паз для ремня на спинке на ту сторону, где находится замок автомобильного ремня (6).

• Внимание! Убедитесь в том, что автомобильный ремень нигде не перекручен.

• Затем протяните плечевую часть вдоль красной маркировки для плечевого ремня безопасности, нанесенной на задней стороне сиденья «Maxi-Cosi Tobi» (7,1).

• Затем протяните ремень через второй красный паз для ремня наружу (7,2).

• Внимание!  Убедитесь в том, что автомобильный ремень не перекручен.

• Теперь нужно с силой вдавить «Maxi-Cosi Tobi» в автомобильное сиденье (8,1) и одновременно хорошо затянуть плечевой ремень безопасности (8,2) таким образом, чтобы «Maxi-Cosi Tobi» надежно зафиксировалось на месте. Проверьте это дважды!

• Сначала закройте зажим для ремня со стороны замка, а затем на другой стороне, в направлении свертывающего механизма (9).

• И, наконец, туго затяните ремень безопасности, повернув натяжитель (натяжители) ремня на четверть оборота вверх в вертикальное положение (10). Теперь автомобильный ремень безопасности будет затянут туже!

• Во многих случаях при этом на бедренном ремне появляется сгиб. Однако это не опасно для вашего ребёнка и является свидетельством правильной установки!

• Ниже приведены различные ракурсы установки сиденья, иллюстрирующие правильную установку:

| Вид сбоку, на стороне свёртывающего механизма. Сторона, противоположная замку ремня безопасности | Вид сзади | Вид сбоку, на стороне, замка ремня безопасности. |
| --- | --- | --- |

Контрольный перечень…

После установки в целях обеспечения общей безопасности и оптимальной безопасности вашего ребёнка еще раз проверьте:

• чтобы автомобильный ремень безопасности был туго натянут и нигде не был перекручен,

• чтобы бедренная часть автомобильного ремня проходила по красной маркировке и через натяжитель (натяжители) ремня безопасности,

•хорошо ли закреплена плечевая (диагональная) часть автомобильного ремня и проходит ли она через оба паза для ремня безопасности, вдоль красной разметки, нанесенной на задней части сиденья «Maxi-Cosi Tobi»,

• закрыты ли оба зажима для ремня безопасности,

• находится ли натяжитель (натяжители) для ремня в натянутом, вертикальном положении,

• установлено ли «Maxi-Cosi Tobi» в автомобиле прочно и стабильно.

B. Как снять  «Maxi-Cosi Tobi»

• Расстегните замок автомобильного ремня безопасности (11).

• Далее, прежде чем ослабить натяжитель автомобильного ремня, откройте сначала оба зажима для ремня (12).

• Ослабьте крепление автомобильного ремня, нажав на кнопку (13). Натяжитель ремня опустится вниз, в горизонтальное положение.

• Выньте автомобильный ремень безопасности из красных пазов (14).

• Достаньте детское сиденье «Maxi-Cosi Tobi» из машины.

3. КАК ПОСАДИТЬ РЕБЁНКА В «MAXI-COSI TOBI»

3.1 Использование фиксирующей системы

A. Как установить фиксирующие ремни на правильной высоте

Прежде чем посадить своего ребёнка в сиденье «Maxi-Cosi Tobi» и застегнуть фиксирующую систему ремней, определите правильную высоту плечевых ремней безопасности и подголовника.

• Откройте замок ремня безопасности (15), нажав на красную кнопку на замке.

• Плечевые ремни автоматически высвободятся и их можно будет удлинить, не используя при этом никаких других кнопок.

• Ослабьте плечевые ремни, потянув их как можно дальше вперёд (16).

• Внимание! При этом не тяните за защитные подушечки для ремней безопасности.

• Посадите ребёнка вертикально в сиденье «Maxi-Cosi Tobi и проверьте высоту ремней (17).

• Внимание! Высота плечевых ремней безопасности является правильной, если ремни исчезают в корпусе чуть выше плеча ребёнка (18).

• Плечевые ремни безопасности можно регулировать по высоте в комбинации с подголовником и с его помощью.

• Для того чтобы переставить плечевые ремни безопасности и подголовник на желаемую высоту, следует одновременно двигать подголовник за ручку, расположенную сверху, вперёд и вверх или вниз (19). Плечевые ремни вместе с подголовником можно устанавливать в 6-ти различных по высоте положениях.

B. Как посадить ребёнка в «Maxi-Cosi Tobi»

• Посадите ребёнка в сиденье «Maxi-Cosi Tobi», его спина должна быть в вертикальном положении.

• Наложите друг на друга части замка (часть А на часть В) и вставьте их в замок для ремня, при этом раздастся явный щелчок (20). В результате замыкания замка система ремней безопасности будет заблокирована и её можно будет затянуть только ещё туже. Для того чтобы удлинить ремни, следует сначала вновь расстегнуть замок.

• Теперь туго затяните фиксирующую систему ремней, потянув за регулируемую ленту (21,1). Следует тянуть до тех пор, пока индикатор на замке не станет зелёным (21,2). Если он остается красным, продолжайте туже затягивать ремень (22).

• Внимание! Чем туже затянуты ремни безопасности вокруг ребёнка, тем лучше ребёнок защищён.

• Внимание! Позаботьтесь о том, чтобы защитные подушечки для ремней безопасности текстурированной (противоскользящей) стороной хорошо сидели на плечах / груди ребёнка.

• Внимание! Убедитесь в том, что ремни не перекручены.

Если фиксирующую систему ремней не удается надежно закрепить или плотно затянуть, немедленно свяжитесь с поставщиком. Ни в коем случае не используйте такое сиденье «Maxi-Cosi Tobi».

Всегда пользуйтесь защитными подушечками для ремня безопасности, они важны для безопасности вашего ребёнка.

Объясните ребёнку, что ему нельзя играть с замком ремня безопасности.

3.2 Используемые положения сиденья (Установка сиденья в сидячем и лежачем положении)

Сиденье «Maxi-Cosi Tobi» можно устанавливать в 5-ти положениях.

• Потяните вверх ручку регулировки, расположенную спереди под сиденьем, и потяните сиденье вперёд или назад (23).

• Отпустите ручку регулировки в нужном вам положении и давите, пока не услышите чёткий щелчок.

• Внимание! Для того чтобы проверить, зафиксировано ли сиденье «Maxi-Cosi Tobi» в необходимом вам положении, следует потянуть за него.

Контрольный перечень…

Перед каждой поездкой для обеспечения общей безопасности и оптимальной безопасности вашего ребёнка, проверяйте…

• прочно и стабильно ли, в целом, установлено в машине сиденье «Maxi-Cosi Tobi»,

• на правильной ли высоте расположены плечевые ремни безопасности,

• не перекручены ли ремни,

• хорошо ли лежат защитные подушечки для ремней безопасности текстурированной (противоскользящей) стороной на плечах / груди ребёнка,

• туго ли закреплён ребёнок фиксирующей системой, закрыт ли замок ремня, и зелёного ли цвета индикатор,

• не повреждена ли лямка ремня безопасности в «Maxi-Cosi Tobi». Если она повреждена, ни в коем случае не пользуйтесь таким «Maxi-Cosi Tobi», и немедленно свяжитесь со своим поставщиком или импортёром.

3.3 Как вынуть ребёнка из сиденья

- Поставьте «Maxi-Cosi Tobi» в положение для сидения (см. также главу 3.2: «Используемые положения сиденья»).

- Расстегните замок ремня безопасности (43), нажав на красную кнопку, расположенную на самом замке (24).

- Ослабьте плечевые ремни, потянув плечевые ремни как можно дальше на себя (25).

- Выньте своего ребёнка из «Maxi-Cosi Tobi».

4. УХОД

4.1 Общая информация

• Внимание! Осуществляйте эти действия только в том случае, если детское сиденье «Maxi-Cosi Tobi» вынуто из машины.

• Пластмассовые части сиденья следует мыть тёплой водой с мылом, используя текстильную салфетку. Не пользуйтесь для этого никакими агрессивными чистящими средствами.

• Текстильные части сиденья можно чистить согласно указанной на ярлыке информации о стирке; стирать руками в тёплой воде, не агрессивным средством для стирки.

- Внимание! Никогда не используйте смазочные средства даже для движущихся частей детского сиденья «Maxi-Cosi Tobi».

4.2 Текстильный чехол

Как снять чехол

• Расстегните замок. Ослабьте плечевые ремни безопасности, потянув их вперёд, насколько это возможно (24, 25). Снимите с крючков резинки в виде петель по обеим сторонам от ручки регулировки.

• Снимите эластичный край чехла с желобков корпуса и осторожно открепите чехол спереди (26, 27).

• Снимите защитную подушечку для замка, протянув её осторожно, в сторону наискосок – через замок ремня. Протяните замок ремня через чехол (в направлении сзади - вперёд).

• Отстегните чехол от боковых точек с обеих сторон корпуса (28).

• Отстегните клапан спинки от чехла и согните его вперёд (29).

• Осторожно снимите чехол с боковых сторон (30).

• Ослабьте чехол позади зажимов для ремня. Здесь чехол придавлен зажимами для ремней (31,1).

• Теперь осторожно вытяните чехол через подголовник (31,2).

• Снимите чехол.

• Уберите защитные подушечки для плечевых ремней безопасности, расстегнув липучку и кнопки на внешней стороне (32).

• Снимите ремень за клапаном с липкой лентой (33).

• Сдвиньте пряжку с петли защитной подушечки (34).

• Снимите защитную подушечку с пружины (35).

• Проделайте это с обеими защитными подушечками.

• Повторите вышеописанные действия, за исключением действий с пряжкой, при снятии защитных подушечек для бедренных ремней безопасности. Защитные подушечки для бедренных ремней закрепляются на ремне с помощью липкой ленты.

• Обшивку с подголовника следует убрать, сняв две резинки нижнего клапана, которые расположены под пластмассовой частью (36,1).

• Ослабьте обшивку подголовника с одной стороны снизу и осторожно снимите чехол с этой стороны подголовника.

• Аккуратно ослабьте обшивку подголовника у желобка под ручкой вверху подголовника.

• Теперь аккуратно снимите обшивку с подголовника (36,2).

Чистка текстильного чехла

• Чехол и защитные подушечки для ремня безопасности следует стирать руками (максимальная температура воды 30°C). Не сушите их в сушильной машине. Обратитесь к инструкции по стирке, указанной на самом чехле.

Совет: Мы советуем вам приобрести дополнительный чехол еще при покупке детского сиденья «Maxi-Cosi Tobi», в результате вы сможете продолжать пользоваться «Maxi-Cosi Tobi» даже тогда, когда один чехол будет находиться в стирке или сохнуть.

Как надеть чехол на сиденье

• Выполните в обратном порядке все описанные выше действия!

• Внимание! Прежде чем надеть чехол на сиденье, закрепите 4 защитные подушечки и обшивку подголовника.

• Тщательно проденьте чехол во все специальные желобки на корпусе.

• Проверьте, везде ли чехол туго натянут и прочно ли он сидит.

4.3 Функционирование замка ремня безопасности и его чистка

Надлежащее функционирование замка ремня безопасности очень важно для безопасности ребёнка. В плохом функционировании замка ремня, как правило, виноват сор (пыль, грязь, остатки пищи и т.д.) В приведенном ниже списке указано несколько возможных проблем с замком и соответствующие решения.

A. Неисправности

• При открывании части замка ремня выталкиваются замедленно.

• Замок открывается только с применением силы.

• Фиксация щелчком частей замка в самом замке проходит не очень гладко (большое сопротивление).

• Замок больше не закрывается, части замка каждый раз выталкиваются.

• При закрытии замка ремня безопасности неслышно чёткого щелчка.

B. Устранение неисправностей

• Проверьте, не загрязнился ли замок, и при необходимости прочистьте его. Это можно сделать, слегка постучав им, чтобы выбить грязь из замка, промыть его, продуть его или высосать грязь с помощью, например,  пылесоса.

• Внимание! Никогда не пользуйтесь смазочными средствами!

Если вам не удаётся хорошо закрыть замок ремня безопасности или вы не уверены, что вы устранили возникшую неисправность, сразу же свяжитесь с поставщиком или импортёром (см. заднюю обложку руководства по эксплуатации). Ни в коем случае не пользуйтесь неисправным сиденьем «Maxi-Cosi Tobi»!

5. Общие Инструкции

Всегда обращайте внимание на следующее…

• Всегда пользуйтесь детским сиденьем, даже в случае непродолжительных поездок на небольшое расстояние, так как именно в таких ситуациях и происходит большинство несчастных случаев.

• Сиденьем «Maxi-Cosi Tobi» следует пользоваться только в машине, а не дома. Детское автомобильное сиденье не предназначено для использования его дома.

• «Maxi-Cosi Tobi» можно размещать как на переднем, так и на заднем пассажирском сидении. Однако мы советуем вам использовать детское сиденье на заднем сидении.

• Запрещается использовать «Maxi-Cosi Tobi» на месте, оборудованном фронтальной воздушной подушкой, это может быть очень опасно. Это не относится к так называемым «боковым воздушным подушкам» (занавескам)

• Сиденье всегда должно фиксироваться автомобильным ремнём безопасности, даже тогда, когда им не пользуются. Непристёгнутое детское сиденье может при аварийной остановке поранить других пассажиров.

• Убедитесь в том, что «Maxi-Cosi Tobi» не заложено тяжёлым багажом или зажато при регулировке положения пассажирского сиденья или при закрытии дверцы.

• Запрещается использовать «Maxi-Cosi Tobi» без чехла. Запрещается менять чехол на другую обшивку, не от фирмы-производителя, так как чехол является неотъемлемой частью системы общей безопасности детского сиденья.

• Всегда накрывайте «Maxi-Cosi Tobi», если вы паркуете машину под палящими лучами солнца, так как синтетические и металлические части могут нагреться, что, в свою очередь, может привести к ожогам или к выгоранию чехла.

• Не удаляйте логотип и другие подобные элементы чехла, чтобы не повредить его.

• Позаботьтесь о том, чтобы в машине не было багажа и других, не закреплённых предметов (например, расположенных сзади на багажной полке). В случае аварийной остановки или при столкновении они могут поранить пассажиров!

• В случае продолжительной поездки следует регулярно останавливаться, чтобы дать вашему ребёнку подвигаться.

• Никогда не оставляйте ребёнка одного без присмотра.

• Храните данное руководство под рукой, в отведённом для него отсеке, расположенном сзади на сиденьи «Maxi-Cosi Tobi.

• Никогда не пользуйтесь подержанным товаром, вы никогда не знаете, что с ним происходило. Фирма-производитель гарантирует безопасность детского сиденья только в случае использования его первым владельцем.

• Пользователю запрещается каким-либо образом модифицировать как детское автомобильное сиденье, так и ремни безопасности. Ни в коем случае не удаляйте ярлыки, предупреждения и др. элементы, которые являются составной частью сиденья!

• Всегда заменяйте сиденье «Maxi-Cosi Tobi» после несчастного случая, так как из-за незаметных повреждений оно может стать небезопасным.

• Фирма-производитель подтверждает тот факт, что детское автомобильное сиденье может оставлять вмятины на обшивке сиденья автомобиля или ремнях безопасности. Этого, однако, невозможно избежать в связи с установленной стандартами безопасности силы, с которой оно должно быть затянуто. Фирма-производитель не несет никакой ответственности за какое-либо повреждение, которое может появиться в результате этого.

И обязательно…

• Показывайте хороший пример и всегда пристёгивайтесь штатными автомобильными ремнями безопасности!

6. РАЗДЕЛЕНИЕ МУСОРА

Для оптимального и безопасного использования детского автомобильного сиденья, не следует пользоваться им более 5-ти – 6-ти лет со дня покупки. В связи с медленным старением пластмассы, среди всего прочего под действием солнечных лучей (УФ) свойства товара могут незаметно ухудшаться.

Если ваш ребёнок вырос из своего сиденья, мы советуем вам больше не использовать данное детское сиденье и выбросить его на мусорку.

Заботясь о защите окружающей среды, мы просим пользователя разделять мусор, образующийся в процессе использования «Maxi-Cosi Tobi» с момента начала использования товара (упаковка) и до момента его утилизации (детали товара).

Храните пластиковую упаковку вне досягаемости детей во избежание их удушения.

| Упаковка | Картонная коробка | Макулатура |
| --- | --- | --- |
|  | Пластиковый пакет | Бытовые отходы |
| Части товара | Текстильный чехол | Бытовые отходы |
|  | Пластмассовые части | В соответствии с типом соответствующего контейнера |
|  | Металлические части | Контейнер для металла |
|  | Лента ремня безопасности | Контейнер для полиэстера |
|  | Пряжка ремня безопасности | Бытовые отходы |

7. АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ

| Тип автомобильного сиденья | Утверждено согласно ECE R44/04 |
| --- | --- |
|  | Группа | Вес ребёнка | Возраст |
| Maxi-Cosi Rodi XP | 2+3 | От 15 до 36 кг | От 3,5 до 12 лет |

8. ГАРАНТИЯ

Фирма «Dorel Netherlands» гарантирует соответствие данного товара всем требованием безопасности, как указано в действующем в данное время Европейском стандарте безопасности ECE R 44/04. Она также гарантирует отсутствие в данном товаре какого-либо брака изготовления и материала на момент покупки. В случае если в данном товаре будет обнаружен брак в материале и / или в сборке после покупки в течение гарантийного срока (при обычной эксплуатации, как описано в данном руководстве по эксплуатации), вы можете обратиться к своему продавцу. Гарантийный срок составляет 24 месяца на пластмассовые и металлические части и 12 месяцев на другие изнашиваемые части, такие как, например, чехол. При этом, естественно, из гарантии исключается обычный износ, который можно ожидать при ежедневном использовании товара.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- Товар был предъявлен для ремонта не через поставщика и /  или продавца.

- К товару, предъявленному фирме-производителю (через поставщика и /или продавца), не был приложен подлинный кассовый чек на покупку.

- Дефекты возникли в результате неправильного, небрежного использования или ухода, несоответствующего указанному в данном руководстве.

- Ремонт товара или изменения в товаре производились третьей стороной.

- Материал полинял или был повреждён в результате неправильной стирки и оттого, что товар чрезвычайно много находился под палящими лучами солнца (УФ).

- Повреждение возникло во время столкновения, из-за небрежности, потому, что по материалу или пластмассе наносились удары.

- Повреждение возникло в результате другого несчастного случая или во время транспортировки, например, в результате тяжёлого груза или защемления дверцей.

- Если было установлено повреждение или удаление знака качества ECE и серийного номера.

- Если идёт речь о нормальном износе деталей, который можно ожидать при нормальном ежедневном использовании товара.

- Если сиденье автомобиля и ремень безопасности повреждены или на них возникли вмятины, и этого невозможно было избежать в связи с предписанными нормами безопасности и установленной силой крепления сиденья. (Фирма-производитель не несёт за это никакой ответственности.)

- Если не соблюдались вышеупомянутые условия гарантии.

Начало гарантии:

- Гарантийный срок вступает в силу со дня покупки данного товара.

Гарантийный срок:

- Гарантийный срок на пластмассовые и металлические детали составляет 24 беспрерывно следующих один за другим месяцев. Гарантийный срок на другие изнашиваемые детали составляет 12 беспрерывно следующих один за другим месяцев. Гарантия предоставляется исключительно первому владельцу и не передаётся другим лицам.

Что вам следует сделать:

- В случае обнаружения дефектов, вам следует обратиться к своему продавцу. Если он не в состоянии разрешить возникшую проблему, тогда ваш продавец направит товар назад фирме-производителю, снабдив его подробным описанием жалобы и приложив к ней подлинный чек, на котором отмечена дата покупки. Ремонт не даёт права на продление гарантийного срока. Товары, возвращенные напрямую фирме-производителю, НЕ ПОДЛЕЖАТ гарантии, и будут посланы назад за счёт отправившего их клиента!

Что касается чехла и других изнашиваемых деталей:

- За чехлом следует постоянно ухаживать (для ухода необходимо следовать руководству по эксплуатации). Вполне естественным является появление следов некоторого износа на чехле или его выцветание в результате стирки или воздействия солнечных лучей, это происходит даже при нормальном использовании. Поэтому гарантийный срок на чехол и другие изнашиваемые детали, такие как ремни безопасности, сокращён до 12-ти месяцев со дня покупки.

Данные условия гарантии соответствуют Европейской Директиве 99/44/EG от 25 мая 1999 года.

9. Вопросы

Если у вас возникли вопросы, вы можете позвонить своему поставщику или импортёру (см. заднюю обложку руководства по эксплуатации) Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой были следующие данные:

- Серийный номер, указанный внизу на оранжевой наклейке ECE (на задней стороне «Maxi-Cosi Tobi»).

- Марка, тип и год сборки автомобиля и сиденья, на котором будет использоваться «Maxi-Cosi Tobi».

- Возраст (рост) и вес ребёнка.