Maxi-Cosi FamilyFix

Поздравляем Вас с покупкой.

Чтобы обеспечить максимальную защиту и комфорт Вашего ребенка, необходимо, чтобы Вы внимательно прочли руководство полностью и следовали всем инструкциям.

Руководство по использованию/Гарантия

A Основа Maxi-Cosi FamilyFix

B Ручка со спусковой кнопкой для сидячего и откинутого назад положения

C Опорные точки для крепления сиденья

D Отделение для хранения инструкции

E Соединители IsoFix

F Направляющие IsoFix

G Спусковая кнопка соединителей IsoFix

H Отделение для батареек

I Спусковая кнопка опорной ножки

J Опорная ножка

K Спусковая кнопка сиденья

L Индикаторная панель

M Индикатор соединителей IsoFix

N Индикатор опорной ножки

O Индикатор фиксации автомобильного кресла

P Индикатор заряда батареек

Q Установочная тестовая кнопка

Безопасность

Общие инструкции по Maxi-Cosi FamilyFix

1. Используйте Maxi-Cosi FamilyFix только в машине.

2. Maxi-Cosi FamilyFix может использоваться только вместе с Maxi-Cosi Pebble или CabrioFix от рождения и примерно до 12 месяцев (группа 0+, 0-13 кг) и Maxi-Cosi Pearl для детей от 9 месяцев и до 3,5 лет (группа 1, 9-18 кг).

3. Вы всегда несете личную ответственность за безопасность Вашего ребенка.

4. Никогда не оставляйте Вашего ребенка без присмотра.

5. Не пользуйтесь бывшим в употреблении товаром, так как Вы никогда не можете быть уверенными, что с ним происходило.

6. Замените Maxi-Cosi FamilyFix после автомобильного происшествия.

7. Внимательно ознакомьтесь с этим руководством по использованию и сохраните его для использования в будущем.

8. Используйте только оригинальные детали, одобренные производителем.

Предостережение: Не вносите никаких изменений в конструкцию  Maxi-Cosi FamilyFix, так как это может привести к опасным ситуациям.

Инструкции по уходу за Maxi-Cosi Fix

1. Регулярно ухаживайте за Maxi-Cosi FamilyFix. Проверяйте работу всех электронных частей и уровень заряда батареек, нажимая тестовую кнопку.

2. Если электронная деталь перестала правильно работать и при этом содержит батарейку правильного типа, то свяжитесь с продавцом изделия. Индикаторы показывают только правильность установки изделия. Прерывание цепи батарейки после правильной установки не влияет на безопасность изделия.

3. Заменяйте старые батарейки качественными новыми. При установке батареек, обращайте внимание на расположение полюсов.

4. Не применяйте к изделию смазочные или агрессивные чистящие средства.

Инструкции по использованию Maxi-Cosi FamilyFix в машине

1. Прежде, чем приобрести Maxi-Cosi FamilyFix убедитесь, что его можно будет правильно разместить в Вашем автомобиле.

2. Maxi-Cosi FamilyFix является системой IsoFix, одобренной в соответствии с Европейскими нормами  ECE R44/04 для “полууниверсального” использования.

3. Подходит только для автомобилей с опорными точками IsoFix. См. руководство по использованию автомобиля.

4. Проверьте, есть ли Ваш автомобиль в утвержденном «списке соответствия автомобилей» на

www.maxi-cosi.com.

5. Опорная ножка Maxi-Cosi FamilyFix должна быть полностью разложена, зафиксирована и помещена в крайнее переднее положение.

6. Проверяйте правильность установки изделия, нажимая тестовую кнопку. Не используйте изделие, если один из индикаторов светится красным.

7. Убедитесь, что складные задние сиденья закреплены.

8. Проверьте, нет ли в машине незакрепленных предметов или багажа.

Maxi-Cosi FamilyFix в сочетании с Maxi-Cosi Pebble, CabrioFix или Pearl

1a Подушка безопасности должна быть отключена, если Maxi-Cosi FamilyFix используется совместно с Maxi-Cosi Pebble или Maxi-Cosi CabrioFix на переднем пассажирском сидении.

1b Подушка безопасности должна быть отключена или сидение должно быть отодвинуто максимально назад, если Maxi-Cosi FamilyFix используется в сочетании с Maxi-Cosi Pearl на переднем пассажирском сидении.

Предостережение: Maxi-Cosi Pebble и CabrioFix (группа 0+) можно устанавливать на Maxi-Cosi FamilyFix только в положении против направления движения.

Предостережение: Maxi-Cosi Pearl (группа 1) можно устанавливать на Maxi-Cosi FamilyFix только в положении лицом вперед.

Батарейки

- Не допускайте, чтобы батарейки попали в руки детям.

- Используйте батарейки только рекомендуемого типа AA (1,5 вольт). Не используйте заряжаемые батарейки.

- Держите изделие и батарейки подальше от открытого огня.

- Не используйте старые батарейки или такие, на которых видны потеки или трещины.

- Используйте только новые качественные батарейки.

Среда

Пластмассовый материал упаковки держите подальше от детей, чтобы избежать риска удушения. Если Вы больше не пользуетесь изделием, то, в интересах окружающей среды, мы просим Вас утилизировать Maxi-Cosi FamilyFix в соответствие с местными правилами утилизации отходов.

Вопросы

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с локальным продавцом Maxi-Cosi (контактную информацию - см. www.maxi-cosi.com). Прежде чем набрать номер, убедитесь, что имеете под рукой следующую информацию:

- Серийный номер с нижней части оранжевого ярлыка ECE

- Тип и марку автомобиля и сиденья, на котором установлено Maxi-Cosi FamilyFix.

- Возраст (рост) и вес Вашего ребенка.